    1. On considère le circuit de la Fig∙0 alimenté en S par une source de tension sinusoïdale E à fréquence f ENS CA1303.
      Fig∙0

      1. [10] Exprimer le gain en tension a`"=="`{font sans u_"T"}over{font sans u_"S"} en-fonction-de R, C, Rt, et de la fréquence circulaire w.
      2. [8] Si R = Rt = 4.7 kΩ, calculer la capacité C pour que la fréquence coupure (haute? basse? Expliquer.) du circuit soit 2 kHz.
      3. [12] Tracer le diagramme Bode représentant le module A du gain et son argument φ en-fonction-de la fréquence f.
    2. Circuit RCRt.
      1. a`=`1 over{1`+`z_"a"y_"b"}`=`1 over{1`+`[R`+`1/(C s)]"·"G_"t"} `=`{C s}over{C s`+`[R C s`+`1]"·"G_"t"}`=`{C s}over{G_"t"`+`(1`+`R G_"t")·C s}	:4.
soit	a`=`{C s}over{G_"t"`+`(1`+`R G_"t")·C s}`=`{R_"t"C s}over{1`+`(R_"t"`+`R)·C s}	:6,
ou, en-fonction-de la fréquence circulaire w:	a`=`{alignc"i"w R_"t"C}over{1`+`"i"w C·(R_"t"`+`R)}	:10.
Fréquence coupure:	w_"c"`=`1 over{C·(R_"t"`+`R)}	:12.
	C`=`1 over{w_"c"·(R_"t"`+`R)}`=`1 over{alignc"τ"f_"c"·(R`+`R_"t")}  = 8.47 nF	:14.
Asymptotes: ►BF: w → 0 &Rel·10 	a →  a_"g"`=`{alignc"i"w}over w_"g"	:20,
où	w_"g"`"=="`1 over{R_"t"C}`=^font sans 12`left(1`+`R over R_"t"right)"·"w_"c"	:22.
►HF: w → ∞ &Rel·10 
Fig·0c

a →  a_"h"`=`R_"t"over{R`+`R_"t"}	:26.
Les asymptotes se coupent à	f = fc	:30.
En-effet, w = wc &Rel·20&22 
A_"g"(w_"c")`=`R_"t"over{R`+`R_"t"}`=^font sans 26`A_"h" .